## Slide 1
Set Instruksi: Karakteristik dan Fungsi

## Slide 2: Set instruksi ?
Kumpulan instruksi lengkap yang dimengerti oleh CPU
Kode mesin
Biner
Kode assembly

## Slide 3: Elemen Instruksi
Operation code (Op code)
Kerjakan
Source Operand reference
Dengan data ini
Result Operand reference
Simpan hasilnya kesini
Next Instruction Reference
Setelah selesai, kerjakan ini ...

## Slide 4: Operands ?
Main memory (or virtual memory or cache)
CPU register
I/O device

## Slide 5: Penyajian Instruksi
Dlm kode mesin setiap instruksi memiliki pola- bit tertentu
Untuk konsumsi programmers disediakan penyajian simbolik
Contoh: ADD, SUB, LOAD
Operand juga disajikan secara simbolik
Contoh: ADD A,B

## Slide 6: Jenis Instruksi
Data processing
Data storage (main memory)
Data movement (I/O)
Program flow control

## Slide 7: Jumlah addres (a)
3 addres
Operand 1, Operand 2, Result
Contoh: ADD A,B,C
a = b + c;
Jarang digunakan
Perlu word yang panjang

## Slide 8: Jumlah addres (b)
2 addres
Salah satu sebagai operand dan result
Contoh: ADD A,B
a = a + b
Instruksi lebih pendek
Diperlukan kerja ekstra
Temporary storage untuk menyimpan beberapa hasil operasi

## Slide 9: Jumlah addres (c)
1 addres
Addres kedua Implicit
Biasanya register (accumulator)

## Slide 10: Jumlah addres (d)
0 (zero) addres
semua addres implicit
menggunakan stack
Contoh:
 push a
 push b
 add
 pop c
Berarti:
c = a + b

## Slide 11: Addres banyak ? Sedikit ?
Addres banyak
Instruksi semakin kompleks
perlu register banyak
Program lebih pendek
Lebih cepat ?
Addres sedikit
Instruksi lebih sederhana
Eksekusi lebih cepat

## Slide 12: Pertimbangan Perancangan (1)
Operation
Berapa banyak operand?
Apa saja operasi yang dikerjakan?
Seberapa komplekx?
Jenis data
Format instruksi
Panjang opcode
Jumlah addres

## Slide 13: Pertimbangan Perancangan (2)
Register
Jumlah register yang tersedia dlm CPU
Operasi apa yg dpt dikerjakan oleh masing-masing registers?
Addressing modes (…)
RISC v CISC

## Slide 14: Jenis Operand
Addres
Number
Integer/floating point
Character
ASCII etc.
Logical Data
Bits or flags
 (Apa ada bedanya antara number dg character?)

## Slide 15: Tipe Data pada Pentium
8 bit Byte
16 bit word
32 bit double word
64 bit quad word
Addressing menggunakan 8 bit unit
32 bit double word dibaca pada addres yg habis dibagi dg 4

## Slide 16: Tipe Data Specifik
 General – sembarang isi biner
 Integer - single binary value
 Ordinal - unsigned integer
 Unpacked BCD - One digit per byte
 Packed BCD - 2 BCD digits per byte
 Near Pointer - 32 bit offset within segment
 Bit field
 Byte String
 Floating Point

## Slide 17: Tipe Data Floating Point pada Pentium
Stallings hal:324

## Slide 18: Jenis Operasi
Data Transfer
Arithmetic
Logical
Conversion
I/O
System Control
Transfer of Control

## Slide 19: Data Transfer
menentukan
Source
Destination
Jumlah data
Beda instruksi untuk setiap data movement yang beda
pada IBM 370
Atau satu instruction dengan addres yg beda
pada VAX

## Slide 20: Arithmetic
Add, Subtract, Multiply, Divide
Signed Integer
Floating point ?
Termasuk operasi:
Increment (a++)
Decrement (a--)
Negate (-a)

## Slide 21: Logical
Bitwise operations
AND, OR, NOT

## Slide 22
Conversion
Contoh: Biner ke Decimal

## Slide 23: Input/Output
Tersedia instruksi khusus
Atau digunakan instruksi data movement (memory mapped)
Atau dikerjakan oleh controller (DMA)

## Slide 24: Systems Control
Privileged instructions
CPU harus berada pada state tertentu
Ring 0 pada 80386+
Kernel mode
Digunakan oleh operating systems

## Slide 25: Transfer of Control
Branch
Contoh: branch to x if result is zero
Skip
Contoh: increment and skip if zero
ISZ Register1
Branch xxxx
ADD A
Subroutine call
 interrupt call

## Slide 26: Baca sendiri
Jenis operasi pada Pentium and PowerPC
Stallings hal:338

## Slide 27: Byte Order (bagian dari chips?)
Bagaiamana urutan bilangan yang lebih dari 1 byte disimpan/dibaca
contoh (dalam hex)
Bilangan 12345678 dapat disimpan pada lokasi 4x8bit sbb:


## Slide 28: Contoh Byte Order
Address | Value (1) | Value(2)
184 | 12 | 78
185 | 34 | 56
186 | 56 | 34
186 | 78 | 12
top down atau bottom up?

## Slide 29: Penamaan Byte Order
Problem ordering dinamakan Endian
LSB pada posisi paling kiri (pada addres terkecil)
Dinamakan big-endian
LSB pada posisi paling kanan (pada addres terbesar)
Dinamakan little-endian

## Slide 30: Standard…?
Pentium (80x86), VAX adalah little-endian
IBM 370, Motorola 680x0 (Mac), dan RISC yang lain, adalah big-endian
Internet menggunakan big-endian
Membuat program untuk Internet pada PC lebih susah.
WinSock menyediakan htoi (Host to Internet) dan itoh (Internet to Host) untuk keperluan konversi