## Slide 1: Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA)
KULIAH #4 PTI
ARSITEKTUR HARDWARE 2

## Slide 2: ARSITEKTUR HARDWARE 2
BUS SISTEM & STRUKTUR INTERKONEKSI

## Slide 3
DEFINISI
BUS SISTEM :
BUS adalah sarana pengangkut / saluran yang terdapat didalam suatu microprocessor (CPU) yang menghubungkan antara Microprocessor tersebut dengan dunia luar.
Melalui sarana BUS inilah microprocessor tersebut mampu menerima data atau mengirimkan data hasil pengolahannya keluar sistem microprocessor dan mampu untuk menghubungi peralatan peralatan pendukungnya.
STRUKTUR INTERKONEKSI :
Kumpulan lintasan lintasan yang saling menghubungkan berbagai modul modul Komputer (CPU, Memori dan I/O)
Pada setiap microprocessor ( CPU ) selalu terdapat 3 sistem BUS dasar yaitu :
1. Data BUS (bi-directional)
2. Address BUS (uni-directional)
3. Control BUS (uni-directional)

## Slide 4: Struktur Bus
data bus adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul.
address bus digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data.
control bus digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat dan seluruh modul yang ada

## Slide 5
Data BUS :
1. Sebagai sarana pengangkut data antara CPU dan komponen
pendukungnya.
2. Jumlah Data Bus menyatakan lebar jejak data pada CPU atau jumlah data bit instruksi yang mampu diambil persatuan waktu.
3. Data Bus biasanya digunakan sebagai taksonomi dari microprocessor yang
bersangkutan.
Address BUS :
Sebagai sarana pembawa alamat dari microprocessor ke komponen pendukungnya.
2. Setiap komponen pendukung didalam sistem komputer harus mempunyai alamat yang UNIQUE.
3. Jumlah dari Address Bus menyatakan jumlah komponen pendukung yang mampu dialamati oleh microprocessor yang bersangkutan.
Control BUS :
Sebagai sarana pembawa signal kontrol antara microprocessor dan peralatan pendukung di dalam kesinambungan komunikasi antara bagian pada sistem komputer tersebut.

## Slide 6: Control Bus meliputi :
Memory Write, memerintahkan data pada bus akan dituliskan ke dalam lokasi alamat.
Memory Read memerintahkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus data.
I/O Write, memerintahkan data pada bus dikirim ke lokasi port I/O.
I/O Read, memerintahkan data dari port I/O ditempatkan pada bus data.
Transfer ACK, menunjukkan data telah diterima dari bus atau data telah ditempatkan pada bus.
Bus Request, menunjukkan bahwa modul memerlukan kontrol bus.
Bus Grant, menunjukkan modul yang melakukan request telah diberi hak mengontrol bus.
Interrupt Request, menandakan adanya penangguhan interupsi dari modul.
Interrupt ACK, menunjukkan penangguhan interupsi telah diketahui CPU.
Clock, kontrol untuk sinkronisasi operasi antar modul.
Reset, digunakan untuk menginisialisasi seluruh modul.

## Slide 7: Prinsip operasi bus:
Operasi pengiriman data ke modul lainnya :
Meminta penggunaan bus.
Apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju.
Operasi meminta data dari modul lainnya :
Meminta penggunaan bus.
Mengirim request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai.
Menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan.
WRITE
READ

## Slide 8: 5 Proses Kerja pertukaran data oleh modul - modul komputer:
Memori ke CPU : CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori.
CPU ke Memori : CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori.
I/O ke CPU : CPU membaca data dari peripheral melalui modul I/O.
CPU ke I/O : CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul I/O.
Mengirim data I/O ke Memori atau dari
Memori ke I/O (digunakan pada sistem DMA.)

## Slide 9
Ada 4 Kemampuan transfer data seperti berikut ini :
1. CPU  Memori  data dapat dipindahkan dari cpu ke
memori atau dari memori ke cpu
2. CPU  I/O data dapat dipindahkan ke atau dari dunia luar
dengan pemindahan antara cpu dan modul i/o.
3. Pengolahan data cpu dapat membentuk sejumlah operasi
aritmetik atau logik terhadap data
4. Control  cpu dapat membentuk urutan eksekusi.

## Slide 10: BUS Berdasar Perancangannya
BUS ISA (1)
Bus ISA (Industry Standard Architecture) adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data selebar 8-bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Bus ISA diperbarui dengan menambahkan bus data selebar menjadi 16-bit pada IBM PC/AT pada tahun 1984, sehingga jenis bus ISA yang beredar pun terbagi menjadi dua bagian, yakni ISA 16-bit dan ISA 8-bit. ISA merupakan bus dasar dan paling umum digunakan dalam komputer IBM PC hingga tahun 1995, sebelum akhirnya digantikan oleh bus PCI yang diluncurkan pada tahun 1992.

## Slide 11: BUS Berdasar Perancangannya
BUS MICRO CHANNEL (2)
Bus Micro Channel atau biasa disebut "Micro Channel Architecture." Ini adalah bus ekspansi yang dibuat oleh IBM yang digunakan dalam komputer perusahaan PS / 2 desktop. Sebuah bus ekspansi memungkinkan kartu tambahan untuk dihubungkan ke motherboard komputer, memperluas jumlah I / O port. Ini termasuk SCSI, USB, Firewire, AGP, dan koneksi DVI, serta banyak lainnya.

## Slide 12: BUS Berdasar Perancangannya
BUS EISA (3)
Bus EISA (Extended/Enhanced Industry Standard Architecture) adalah sebuah bus I/O yang diperkenalkan pada September 1988 sebagai respons dari peluncuran bus MCA oleh IBM, mengingat IBM hendak "memonopoli" bus MCA dengan mengharuskan pihak lain membayar royalti untuk mendapatkan lisensi MCA. Standar ini dikembangkan oleh beberapa vendor IBM PC Compatible, selain IBM, meskipun yang banyak menyumbang adalah Compaq Computer Corporation. Compaq jugalah yang membentuk EISA Committee, sebuah organisasi nonprofit yang didesain secara spesifik untuk mengatur pengembangan bus EISA. Selain Compaq, ada beberapa perusahaan lain yang mengembangkan EISA yang jika diurutkan, maka kumpulan perusahaan dapat disebut sebagai WATCHZONE.

## Slide 13: BUS Berdasar Perancangannya
VL BUS (4)
VL bus (Vesa Local Bus) merupakan standar interface antara komputer dan ekspansi Slot yang menyediakan aliran data yang lebih cepat antara perangkat dikendalikan oleh kartu ekspansi dan mikroprosesor komputer Anda. Sebuah "bus lokal" adalah jalur fisik dimana data mengalir di hampir kecepatan dari mikroprosesor , meningkatkan kinerja sistem total. Bus VESA lokal sangat efektif dalam sistem dengan kartu video canggih dan mendukung 32-bit aliran data pada 50MHz . Sebuah Bus VESA lokal diimplementasikan dengan menambahkan slot tambahan dan kartu yang sejalan dengan dan menambah suatu Standar Industri Arsitektur kartu ekspansi. (ISA adalah slot ekspansi yang paling umum di komputer saat ini).

## Slide 14: BUS Berdasar Perancangannya
PCI (5)
PCI (peripheral Component Interconnect) PCI (kepanjangan dari bahasa Inggris: Peripheral Component Interconnect) adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. Standar bus PCI ini dikembangkan oleh konsorsium PCI Special Interest Group yang dibentuk oleh Intel Corporation dan beberapa perusahaan lainnya, pada tahun 1992. Tujuan dibentuknya bus ini adalah untuk menggantikan Bus ISA/EISA yang sebelumnya digunakan dalam komputer IBM PC atau kompatibelnya.

## Slide 15: BUS Berdasar Perancangannya
AGP (6)
AGP (Accelerated Graphics Port) merupakan Bus cepat 32 bit yang khusus untuk kartu grafis / video. Berjalan paada kecepatan 66MHz (AGP 1x),133MHz (AGP 2x), 266 MHz (AGP 4x), atau 533MHz (AGP 8x) yang akan menghasilkan bandwidth hingga sebesar 2,133MB/det. AGP di hubungkan ke north-bridge atau memori controller hub pada chipset dan konektornya pada motherboard yang diwujudkan dalam bentuk slot AGP pada system yang mendukungnya, umumnya berwarna coklat.

## Slide 16
Kelemahan Bus Sistem
Apabila banyak terdapat perangkat I /O atau sistem memory yang dihubungkan ke BUS Data maka akan dapat menurunkan kinerja dari sistem keseluruhan, hal ini dikarenakan :
  Timbulnya propagation delay
  Timbulnya permasalahan Bottleneck
Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dibuatlah beberapa arsitektur Bus dasar dengan tujuan untuk meningkatkan effisiensi sistem.
Ada 2 Jenis Teknologi Bus Sistem
1. Traditional Bus : ISA-BUS
2. High Speed Bus : PCI-BUS

## Slide 17
Traditional Bus (ISA-BUS)
Sifat2:
1.Peripheral High-Speed (network, SCSI, Video, Graphic) dengan
Peripheral Low- Speed dikoneksikan pada expansion bus yang
sama , sehingga kinerja bus tidak optimal.
2. Beban Bus sistem sangat berat, shg kinerjanya lambat
3. Traditional Bus ini merupakan sistem bus tunggal (Single Bus
system) Yang populer diterapkan pada jenis IBM-PC : 8088 , era
tahun 80’an

## Slide 18
DIAGRAM TRADISIONAL BUS

## Slide 19
High Speed Bus
Sifat-Sifat
High Speed Bus , yaitu bus berkecepatan tinggi untuk koneksi peripheral berkecepatan tinggi : Video, Graphic , Network, SCSI
Expansion Bus , yaitu bus berkecepatan rendah untuk koneksi peripheral berkecepatan rendah , seperti: Modem, Fax , Serial
Beban Sistem Bus menjadi lebih ringan sehingga kinerjanya menjadi lebih cepat.
High Speed bus merupakan jenis bus ganda (multi bus)
Contoh : PCI - BUS

## Slide 20
DIAGRAM HIGH SPEED BUS

## Slide 21
Proses Penanganan Word data
Sistem bus merupakan penghubung keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya.
Untuk mencapai kecepatan operasi yang sesuai, komputer harus diorganisasi sehingga semua unitnya dapat menangani satu word data penuh pada waktu tertentu. Pada saat suatu word data ditransfer antar unit, semua bitnya dtransfer secara paralel, yaitu bit tersebut ditransfer secara simultan melalui banyak kabel, atau jalur, satu bit per jalur. Sekelompok jalur yang berfungsi sebagai jalan penghubung untuk beberapa peralatan disebut bus. Selain jalur yang membawa data, bus harus memiliki jalur untuk alamat dan keperluan kontrol.

## Slide 22: BUS DATA TUNGGAL
Cara yang paling sederhana untuk menginterkoneksikan unit fungsional adalah dengan menggunakan bus tunggal. Karena bus tersebut hanya dapat digunakan untuk satu transfer pada satu waktu, maka hanya dua unit yang dapat secara aktif menggunakan bus tersebut pada tiap waktu tertentu. Jalur kontrol bus digunakan untuk mempertimbangkan banyak permintaan terhadap penggunaan bus.
Sifat utama struktur bus tunggal adalah biaya rendah dan fleksibilitasnya pada pemasangan peralatan periferal. Sistem yang terdiri dari banyak bus mencapai konkurensi yang lebih dalam operasi dengan memungkinkan dua atau lebih transfer dilakukan pada waktu yang sama. Hal ini menuju kepada performa yang lebih baik tetapi dengan biaya yang lebih besar.

## Slide 23: Struktur Bus Tunggal

## Slide 24: REGISTER BUFFER
Pendekatan yang umum untuk melakukan mekanisme transfer efisien adalah dengan menyertakan register buffer pada peralatan yang menyimpan informasi selama transfer. Untuk mengilustrasikan teknik tersebut, perhatikanlah transfer karakter terencode dari prosesor ke printer karakter.
Karena buffer adalah register elektronik, maka transfer tersebut memerlukan waktu yang relatif sebentar. Pada saat buffer telah diload, printer dapat mulai mencetak tanpa intervensi lebih lanjut dari prosesor. Bus dan prosesor tidak lagi diperlukan dan dapat dibebaskan untuk aktifitas yang lain. Printer terus mencetak karakter yang terdapat dalam buffernya dan tidak tersedia untuk transfer selanjutnya hingga proses ini selesai.
Jadi, register buffer memperhalus perbedaan timing antar prosesor, memori, dan peralatan I/O. Register buffer tersebut mencegah prosesor kecepatan tinggi terhalangi oleh peralatan I/O yang lambat selama suatu rangkaian transfer data. Hal ini memungkinkan prosessoruntuk berpindah dengan cepat dari satu peralatan ke peralatan yang lain, merangkaikan aktifitas pengolahannya dengan transfer data yang melibatkanbeberapa peralatan L/O.

## Slide 25: BUS & Struktur Logika Sederhana Organisasi Perangkat Keras Komputer

## Slide 26: BUS & Struktur Kerja Organisasi Perangkat Keras Komputer